НАЦРТ ЗАКОНА О ЖИЧАРАМА ЗА ТРАНСПОРТ ЛИЦА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређују се жичаре, услови за изградњу, реконструкцију и одржавање и други захтеви и услови за постројења жичара за транспорт лица, ради заштите здравља и безбедности лица и безбедности имовине; стављање на тржиште и/или у употребу подсистема и безбедносних компонената постројења жичара за транспорт лица; управљање постројењем жичаре за транспорт лица; органи и организације надлежни за спровођење овог закона и вршење надзора над применом овог закона.

Примена закона

Члан 2.

Одредбе овог закона примењују се на постројења жичара за транспорт лица(у даљем тексту: жичарe), као и на подсистеме и безбедносне компоненте тих постројења.

Одредбе овог закона не примењују се на:

1) лифтове;

2) ужетом вучене трамваје;

3) постројења намењена за пољопривредне сврхе;

4) теренску или покретну опрему за употребу на сајмиштима и/или у забавним парковима, која је искључиво пројектована као средство за забаву, а не за транспорт лица;

5) жичаре у рудницима и теренска постројења која се користе у индустријске сврхе;

6) ужетом вучена пловила;

7) зупчасту железницу;

8) постројења са ланчаним погоном.

На грађевинске објекте и њихове делове који су предмет овог закона примењују се и одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и подзаконских аката донетих на основу тог закона.

Значење појединих израза

Члан 3.

Поједини изрази, у смислу овог закона, имају следеће значење:

- жичара је аутономни или интегрисани подсистем јавног транспорта лица и састоји се од инфраструктуре и подсистема, пројектованих, израђених и састављених у сврху транспорта лица. Жичаре се деле на успињаче, висеће жичаре и вучнице;

- успињача је жичара са возилом које се креће на точковима и може имати систем за вешање, где вучу врши једно или више челичних ужади;

- висећа жичара је жичара, укључујући гондолу и жичару са седиштима, са повратним или кружним током, код које се кабине подижу и/или померају помоћу једног или више носећих ужади;

- вучница је жичара која ужетом вуче лица са одговарајућом опремом;

- траса жичаре је оса жичаре приказана у основи са висинским положајем нивелете у уздужном пресеку;

- погон жичаре је скуп уређаја неопходних за функционисање подсистема жичаре;

- подсистем жичаре је скуп компоненти жичаре који чини једну целину са заједничком функцијом.

- безбедносна компонента је свака основна компонента, скуп компонената, подсклоп или комплетно монтирана опрема и сваки уређај уграђен у постројење да би се осигурале безбедносне функције које су идентификоване анализом безбедности, чији би квар угрозио безбедност или здравље људи било да су они корисници, ангажовано особље или трећа лица;

- инфраструктура жичаре је део жичаре који се састоји од земљишта инфраструктурног појаса са ваздушним простором изнад њега у висини захтеваној сигурносним појасом, од инфраструктурних подсистема (грађевинских, машинских, електротехничких, саобраћајно-управљачких и сигнално сигурносних ), као и осталих функционалних делова и опреме инфраструктуре;

- станица је део инфраструктуре, која садржи зграде са техничком опремом, подручја укрцаја или искрцаја или платформе и било које подручје за прихват и склониште лица.

- возило је подсистем жичаре које уз кабину, седишта или вучни уређај, обухвата и све компоненте које их учвршћују на уже;

- уже је подсистем жичаре и представља носиви и/или погонски елемент жичара, а може бити носиво, вучно, транспортно и противуже;

- ризик је вероватноћа да ће се ванредни догађај појавити у одређеном временском раздобљу, околностима и са одређеним негативним последицама

- ванредни догађај је нежељени, ненамерни или неочекивани догађај у превозу жичаром или след таквих догађаја, који је имао или је могао имати штетне последице за безбедан ток превоза, а може бити: озбиљна несрећа, несрећа, избегнута несрећа и поремећај;

- озбиљна несрећа је ванредни догађај у превозу жичаром који је за последицу имао смрт и/или тешку телесну повреду најмање једне особе, и/или велику материјалну штету на постројењима жичара или животној средини;

- несрећа је ванредни догађај са штетним последицама у превозу жичарама;

- избегнута несрећа је ванредни догађај у превозу жичаром који је за последицу могао имати тешку телесну повреду најмање једне особе и/или већу материјалну штету на жичари или у њеној околини;

- поремећај (инцидент) је било који догађај, осим озбиљне несреће и несреће, повезан са радом постројења жичаре, а који утиче на безбедан ток превоза;

- истрага је поступак који се спроводи с циљем утврђивања узрока, последица, околности и одговорности ванредног догађаја и спречавања будућих ванредних догађаја;

- евакуација је скуп активности предузетих кад је жичара присилно заустављена, како би се лица вратила на простор где не постоји опасност;

- план евакуације је општи акт власника жичаре који садржи детаљне процедуре које треба применити приликом евакуације лица;

- рад жичаре је низ активности које обухватају исправно и безбедно функционисање жичаре;

- одржавање жичаре је скуп техничких и административних поступака током  рока трајања неког дела подсистема постројења жичаре у циљу  његовог одржавања или враћања  у стање у ком може обављати захтевану функцију на исправан и безбедан начин, у складу са прописима;

- безбедносни појас жичаре обухвата простор испод жичаре и појас на обе стране тог простора, у којем је услед рада жичаре угрожена безбедност људи и имовине;

- управљач жичаре је правно лице које је одговорно за безбедан рад жичаре.

Други изрази који се употребљавају у овом закону, а нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење дефинисано законима којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености, планирање и изградња, стандардизација и акредитација.

II. ПОДЕЛА И ЕВИДЕНЦИЈА ЖИЧАРА

Подела жичара

Члан 4.

Жичаре се деле према технолошким и техничким карактеристикама на:

1) успињаче;

2) висеће жичаре:

(1) жичаре са повратним током,

(2) жичаре са кружним током;

3) вучнице:

(1) фиксне вучнице које су трајно постављене на некој локацији,

(2) привремено постављене вучнице са ниско вођеним ужетом.

Жичаре, с обзиром на техничке карактеристике у вези рада и одржавања, обухватају инфраструктуру жичаре и следеће подсистеме:

1) ужад и  спојеве ужади;

2) погон и кочнице;

3) механичке уређаје:

(1) натезне уређаје за ужад,

(2) механичке уређаје у станицама,

(3) механичку опрему трасе;

4) возила која се састоје од:

(1) кабина, седишта или вучних уређаја,

(2) вешања,

(3) погонског дела,

(4) стезаљки;

- електротехничке уређаје:

(1) управљачке, контролне и безбедносне уређаје,

(2) комуникациону и информатичку опрему,

(3) опрему за заштиту од грома;

- спасилачку опрему:

(1) фиксну спасилачку опреме,

(2) преносиву спасилачку опрему.

Евиденција жичара

Члан 5.

Дирекција за железнице (у даљем тексту: Дирекција) води евиденцију жичара и свих субјеката одређених овим Законом који утичу на безбедност рада жичара.

У евиденцији жичара воде се подаци о:

- техничким и технолошким карактеристикама жичара;

- превозу, контролама и ванредним догађајима на жичарама;

- одобрењима за рад жичара;

- управљачу жичаре (у даљем тексту: управљач);

- правним или физичким лицима која изводе стручни преглед;

- техничком одговорном лицу жичаре и његовом заменику;

- грађевинској и употребној дозволи;

- годишњем стручно-техничком прегледу.

Начин вођења, садржај и изглед обрасца евиденције жичара прописује министар.

Подаци из става 2. и 3. овог члана воде се током целог периода у којем је поједина жичара уписана у евиденцију жичара и чувају се пет година од дана уклањања жичаре.

III. ЗАХТЕВИ И УСЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ

Захтеви и услови за изградњу, реконструкцију и одржавање жичаре

Члан 6.

Жичара мора бити пројектована тако да уз поштовање карактеристика терена и околине, атмосферских и метеоролошких услова, свих грађевинских објеката и препрека, које се налазе у близини трасе жичаре, ради безбедно, на начин да не загађује околину и не угрожава безбедност током рада и одржавања или код спасавања и евакуације.

Између возила или других склопова жичаре и грађевинских објеката или препрека које се налазе у близини трасе жичаре, мора се узети у обзир вертикално, уздужно и бочно кретање возила или других склопова жичаре под најнеповољнијим предвиђеним условима рада и обезбедити довољна бочна и вертикална међусобна удаљеност.

Код одређивања највеће раздаљине између возила и терена морају се узети у обзир врста уређаја, врста возила и поступци спасавања.

У случају отворених возила мора се узети у обзир могућност пада лица из возила као и психолошки фактори повезани с висином.

Највећа брзина возила, најмања раздаљина између њих и њихово убрзавање и кочење морају се одредити на начин којим се обезбеђује безбедан рад жичаре.

Инфраструктура жичара

Члан 7.

Станице и објекти уз трасу морају омогућити безбедно вођење ужади и возила у свим условима рада, као и безбедност током одржавања.

Приступне површине и платформе за улазак у возила жичаре и излазак из њих, морају бити пројектоване тако да осигурају безбедност тока саобраћаја возила, вучних уређаја и лица. Кретање возила на станицама мора се одвијати без опасности за лица, а притом се мора узети у обзир да лица својим кретањем могу активно утицати на кретање возила.

Управљач жичара може део простора станица жичара користити  у складу са својим потребама и за друге намене, под условом да се на тај начин не угрози функционалност и безбедност жичара, у складу са регулативом којом се уређује планирање и изградња.

Ближе услове за постројења жичаре, станице, стубове, темеље и другу инфраструктуру прописује министар уз сагласност министра надлежног за грађевинарство и министра надлежног за  заштиту животну средине.

Траса жичаре

Члан 8.

Ако се траса жичаре укршта, паралелна је или се налази у близини железничке пруге, путева, далековода, аеродрома или других жичара, мора испуњавати одговарајуће прописане услове са циљем спречавања међусобних сметњи и избегавања опасности које могу настати због таквог положаја, а притом да омогући спасавање и евакуацију лица са трасе жичаре.

Захтеви и услови за ужад, погоне, кочнице

и за механичке и електричне инсталације

Члан 9.

У сврху функционисања жичаре на безбедан начин, морају бити задовољени следећи услови:

1) ужад морају бити безбедно постављена и обезбеђена од исклизнућа;

2) морају се поштовати граничне вредности оптерећења ужета;

3) уређај за прикључивање на уже мора се обезбедити од ненамерног отварања или проклизавања;

4) омогућити контрола ужади.

У случају да се исклизнуће ужади не може у потпуности спречити, морају се усвојити мере које ће обезбедити задржавање ужади, као и да се погон жичаре заустави. Безбедност лица при томе не сме бити угрожена.

Ближе услове за ужад  прописује министар уз сагласност министра надлежног за грађевинарство.

Погон жичаре

Члан 10.

Погон жичаре мора бити безбедан, ефикасан, имати довољан капацитет и мора бити прилагодљив различитим системима и начинима рада.

Врсте, безбедносне захтеве, начин и обавезу одржавања погона  прописује министар.

Помоћни погон

Члан 11.

Жичаре морају имати помоћни погон, а његово енергетско снабдевање мора бити независна од енергетског снабдевања главнога погонског система.

Помоћни погон није потребан само у случају ако је безбедносна анализа показала да особе могу једноставно, брзо и безбедно напустити возила, првенствено вучне уређаје, чак и у случају ако нема помоћног погона.

Врсте,  безбедносне захтеве, начин и обавезу одржавања помоћног погона, прописује министар.

Кочни систем

Члан 12.

У хитним случајевима мора бити омогућено да се чак и под најнеповољнијим условима оптерећења и кочења погонског точка током рада, постројења жичара и/или возила могу у сваком тренутку да се зауставе. Зауставни пут мора бити дужине прописане у захтевима за безбедност жичара.

Вредности успорења морају бити унутар одређених граница и на начин који осигурава безбедност лица и задовољавајуће понашање возила, ужади и других делова постројења жичаре.

У свим постројењима жичаре морају бити два или више кочних система и сваки од њих мора омогућити заустављање постројења жичаре, а међусобно морају деловати усклађено, односно на начин да аутоматски замењују активни систем ако његова ефикасност постане непримерена. Задњи кочни систем вучног ужета мора деловати непосредно на погонски точак.

Одредбе ставa 3. овог члана не односе се на вучне уређаје.

Вучни уређај се мора опремити механизмом за блокирање и закључавање који спречава прерани поновни погон.

Врсте, безбедносне захтеве, начин и обавезу одржавања кочница прописује министар.

Управљачки уређаји

Члан 13.

Управљачки уређаји морају бити пројектовани и изведени тако да су безбедни и поуздани,  да издрже нормална радна оптерећења и спољне утицаје, као што су: влага, екстремне температуре или електромагнетне сметње и да не узрокују опасне ситуације ни у случају грешке у раду.

Комуницирање извршних радника

Члан 14.

За међусобно комуницирање извршних радника и за обавештавање корисника у хитним случајевима морају се обезбедити одговарајући комуникациони уређаји.

Захтеви и услови за возила и вучне уређаје

Члана  15.

Возила и/или вучни уређаји морају бити пројектовани и опремљени на начин да у предвиђеним условима рада нико не може пасти из њих или са њих или бити угрожен на било који други начин.

Прикључци возила и вучних уређаја морају бити изведени и димензионисани на начин да у најнеповољнијим условима не оштете ужад или не клижу, осим ако клизање битно не утиче на безбедност возила, вучних уређаја или постројења.

Врата возила морају бити пројектована и изведена на начин да је омогућено њихово затварање и забрављивање. Под и зидови возила морају бити конструисани на начин да су у свим околностима отпорни на притисак и оптерећења која су проузрокована од корисника под било којим околностима.

Ако се због безбедности рада захтева у возилу присуство извршног радника, тада у возилу мора бити опрема која је потребна за обављање његових задатака.

Возила и/или вучни уређаји, а посебно њихови  механизми за овешење морају бити конструисани и уграђени на начин да задовољавају безбедност извршних радника који њима управљају у складу са одговарајућим правилима и упутствима.

Ако су возила опремљена расклопивим стезним уређајима, морају се усвојити све мере да се без опасности за особе код излаза из станице зауставе сва возила код којих су стезни уређаји били неправилно причвршћени на ужад као и да се код улаза зауставе сва возила која нису била отспојена и да се спречи пад возила.

Ако се не може са безбедношћу искључити могућност лома вучнога ужета, успињача и успињача са повратном траком морају, ако то врста постројења допушта, бити опремљене аутоматском кочницом за заустављање возила на траси.

Ако се не може искључити опасност исклизнућа возила другим мерама, возило мора бити опремљено уређајем против исклизнућа који омогућава заустављање возила без опасности за лица.

Ближе услове за возила и вучне уређаје прописује министар уз сагласност министра надлежног за грђевинарство.

Захтеви за опрему станице
Члан 16.

Приступ до подручја улаза и излаза лица мора бити организован с обзиром на кретање и заустављање возила и на начин да се омогући безбедност лица, посебно на подручјима на којима постоји опасност пада.

Опрема станица мора бити таква да омогућава да жичаре безбедно користе  особе са смањеном покретљивошћу према условима из PRM  TSI (Technical specification of interoperability relating to persons with reduced mobility in the trans-European conventional and high-speed rail system), уколико су жичаре пројектоване за превоз таквих лица.
          Захтеве за врсту опреме станица прописује министар.
          Начин на који се обавља безбедан улаз и излаз лица из став 1. овога члана прописује управљач својим актом.

Захтеви и услови за функционисање уређаја

Члан 17.

Сви технички услови дефинисани од стране произвођача, морају се спроводити на начин да је омогућено коришћење уређаја у за њега предвиђену сврху у складу са техничком спецификацијом и дефинисаним условима погона и рада и да се могу испунити упутства о безбедном раду и одржавању.

Упутства за рад и припадајућа документација морају бити на српском језику.

Извршни радници одговорни за рад постројења морају располагати одговарајућим радним средствима и помагалима и морају бити одговарајуће оспособљени да изводе предметне задатке.

Начин и поступак спровођења дефинисаних техничких услова из став 1. овог члана прописује управљач својим актом.

Технички услови за безбедност лица

Члан 18.

У зависности од врсте постројења и околине  жичаре, морају се прописати такви технички услови и мере којима се обезбеђују услови за безбедност лица за време када жичара не ради и када не може дуже време да се покрене.

Начин и поступак спровођења техничких услова и мера из став 1. овог члана прописује општим актом управљач.

Покретни делови

Члан 19.

Покретни делови који се обично налазе на станицама морају бити конструисани и инсталирани на начин којим се искључује свака опасност за људе и имовину, ако оваква опасност постоји, покретни делови морају бити опремљени заштитним уређајима којима се спречава контакт са деловима уређаја који могу узроковати ванредни догађај. Ови уређаји морају бити такве врсте да се не могу једноставно уклонити или онемогућити њихово функционисање.

Управљач мора осигурати да су сва радна места која су предвиђена у упутствима за рад постројења жичара увек попуњена извршним радницима.

Начин распореда извршних радника на радна места из став 2. овог члана прописује  управљач својим актом.

Радно подручје

Члан 20.

Радно место и радно подручје, укључујући она која се користе само повремено, као и приступ до њих, морају бити пројектовани на начин којим се спречава пад извршних радника.

Ако конструкција није примерена, извршним радницима се морају обезбедити и безбедносни прикључци за личну заштитну опрему како би се спречили падови.

IV. БЕЗБЕДНОСТ КОНСТРУКЦИЈЕ ЖИЧАРЕ

И ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

Општи захтеви

Члан 21.

Безбедносни појас жичаре обухвата простор испод висећих жичара и вучница, односно изнад успињаче, и појас на обе стране тог простора, у којем је услед рада жичаре угрожена безбедност људи и имовине.

Ширина и висина безбедносног појаса одређује се с обзиром на техничке карактеристике уређаја и друге захтеве које прописује министар.

Траса жичаре

Члан 22.

Траса жичаре мора се тако изабрати да погодује раду, као и да буду створени услови за превоз жичаром на безбедан начин.

При избору трасе жичаре треба избегавати подручја која су изложена снежним лавинама, одроњавању камења, одронима земље, јаком ветру, леденим кишама, опасности од пожара и громова. У супротном, морају се предузети мере за осигурање безбедног рада жичаре.

Захтеве за трасу жичаре прописује министар уз сагласност министра надлежног за грађевинарство и министра надлежног за животну средину.

Безбедносна анализа и безбедносни извештај

Члан 23.

Код сваког пројектовања и грађења жичара мора се израдити безбедносна анализа која обухвата све безбедносне захтеве за постројења жичаре и његове околина у вези са пројектовањем, грађењем, одржавањем и радом жичаре. Безбедносна анализа омогућава да се на основу претходних искустава препознају вероватни ризици до којих може доћи током рада.

Безбедносна анализа је основа за израду пописа ризика и хазарда.

Безбедносна анализа мора обухватати и безбедносне уређаје и њихов утицај на постројење жичаре и са њим повезане подсистеме које ти безбедносни уређаји активирају.

Безбедносна анализа мора бити израђена у складу са признатом или потврђеном методом и мора разматрати сваки подсистем постројења жичаре и то за све могуће начине рада. Безбедносна анализа мора бити израђена на српском језику.

Безбедносне анализе израђују лица са звањем одрговорног пројектанта.

Садржај, начин израде и облик безбедносне анализе прописује министар уз сагласност министра надлежног за грађевинарство.

Провера безбедносне анализе

Члан 24.

Ради провере безбедносне анализе мора се израдити безбедносни извештај и морају се приказати мере за уклањање ризика.

Безбедносни извештај мора бити израђен на српском језику.

Безбедносни извештај израђују лица са звањем овлашћеног пројектанта.

Безбедносни извештај не може израдити лице које је радило безбедносну анализу.

Безбедносна анализа и безбедносни извештај су прилози главном пројекту за жичаре.

Садржај, начин израде и облик безбедносног извештаја прописује министар уз сагласност министра надлежног за грађевинарство.

Безбедносне компоненте, подсистеми и оцењивање усаглашености

Члан 25.

Постројење жичаре мора испуњавати основне безбедносне захтеве, техничке захтеве за одржавање и оперативно-техничке захтеве који се примењују на пројектовање, изградњу и коришћење постројења посебно имајући у виду:

- опште безбедносне захтеве;

- захтеве инфраструктуре;

- захтеве у погледу ужади, погона и кочница, механичких и електричнихинсталација;

- возила и вучне уређаје;

- безбедност приступа местима за укрцавање и искрцавање;

- оперативно -техничке захтеве везане за рад жичаре;

- извршену безбедносну анализу.

Постројење жичаре испуњава безбедносне и техничке захтеве ако су пројектовани и израђени у складу са српским стандардима из области жичара којима су преузети одговарајући хармонизовани стандарди, чији се списак саставља и објављује у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и прописом донетим на основу тог закона.

Члан 25а

Подсистеми жичаре и безбедносне компоненте могу се пустити у рад само ако су правилно уграђени, одржавани и ако се користе у предвиђене сврхе. Морају осигуравати да жичаре не угрожавају здравље и/или безбедност људи и безбедност имовине.

Подсистеми жичаре и безбедносне компоненте могу се пустити у употребу и уградити у жичаре само ако су у складу са одредбама овог закона и прописима који су донесени на основу овог закона.

Ближе услове које морају испуњавати подсистеми жичаре и безбедносне компоненте   прописује министар.

Оцењивање усаглашености

Члан 26.

Оцењивање усаглашености подсистема жичаре и безбедносних компонентиспроводи се у сврху проверавања испуњености свих прописаних услова за употребу жичара на безбедан начин.

Безбедносне компоненте  и подсистеми жичаре које се први пут уграђују у постројење жичаре  могу се уградити само ако је пре стављања на тржиште спроведен поступак оцењивања усаглашености и ако су прибављене све прописане исправе о усаглашености на начин прописан  уближим условима које морају испуњавати подсистеми жичаре и безбедносне компоненте из члана 24а. став 3. овог Закона.

V. БЕЗБЕДНОСТ РАДА ЖИЧАРЕ

Општи услови

Члан 27.

Управљач мора организовати рад, одржавање и контролу жичаре на начин да су створени услови за рад жичаре на безбедан начин. Рад, одржавање и контрола морају се прилагодити техничким условима, као и ризицима локације на којој се налази жичара.

Управљач је одговоран за организовање рада жичаре у складу са овим Законом.

Начине, поступке, врсте и рокове одржавања, контроле исправности жичаре прописује министар.

Услове за привремено постављене вучнице, смањен обим радних захтева и захтева за одржавање, прописује министар.

Начин организовања безбедног рада жичаре из став 1. овог члана прописује општим актима управљач.

Услови којима морају удовољити извршни радници одговорни за рад жичара

Услови за извршне раднике

Члан 28.

Радник који обавља послове којима непосредно учествује у обављању саобраћаја жичаре (у даљем тексту: извршни радник) мора испуњавати прописане услове стручне и здравствене способности и друге прописане услове.

Послове које у раду жичара обавља извршни радник прописује министар.

Стручна оспособљеност извршног радника

Члан 29.

Извршни радник мора имати одговарајуће образовање, завршити програм стручне обуке и положити стручни испит.

Извршни радник мора се стручно усавршавати, односно подучавати, а његово знање, у опсегу значајном за безбедност саобраћаја, мора се периодично, а у прописаним случајевима и ванредно проверавати.

Стручну обуку, стручно усавршавање, односно подобуку могу обављати управљач као и друга правна и физичка лица, ако испуњавају прописане услове.

Стручни испит и проверу знања врши Комисија коју именује министар. О положеном стручном испиту издаје се уверење, а о издатим уверењима води се евиденција.

Трошкове рада Комисије, које чине трошкови превоза, смештаја и накнада за рад чланова Комисије, сноси подносилац захтева.

Начин обрачуна и исплате трошкова, као и висину накнаде за рад чланова Комисије прописује министар.

Програм и спровођење стручног испита и стручне обуке, начин стручног усавршавања, начин провере знања извршног радника, облик и садржај уверења, начин и поступак издавања уверења о положеном стручном испиту, као и услове које морају испуњавати лица из става 3. овог члана, прописује министар уз сагласност министра надлежног за образовање.

Здравствена способност извршног радника

Члан 30.

Извршни радник и лице на стручној обуци за извршног радника, зависно од послова које обавља, мора испуњавати прописане здравствене услове и бити психички и физички способан за обављање тих послова (у даљем тексту: здравствена способност).

Здравствена способност извршног радника мора се периодично, а у прописаним приликама и ванредно проверавати.

Утврђивање и провера здравствене способности обавља се здравственим прегледом. О утврђеној здравственој способности извршног радника издаје се уверење о здравственој способности.

Здравствени преглед из став 3. овог члана обављају здравствене установе које задовољавају прописане услове.

Услове здравствене способности извршних радника, начин утврђивања и провере, рокове периодичне и случајеве у којима се обавља ванредна провера, као и способности и услове које морају испуњавати здравствене установе које обављају здравствене прегледе, облик и садржај уверења из став 3. овог члана, прописује министар надлежан за здравље уз сагласност министра.

Способност извршног радника за обављање послова

Члан 31.

Извршни радник не сме почети обављати послове ако процењује да је уморан или болестан, или ако је у таквом психичком стању, или ако је под утицајем дрога, алкохола или психотропних супстанци, да је неспособан послове обављати на безбедан начин. Извршни радник мора прекинути са радом ако такве околности наступе током рада.

Извршни радник дужан је о околностима из став 1. овог члана одмах обавести водитеља или његова заменика.

Испитивање присуства недозвољених супстанци код извршних радника

Члан 32.

Извршни радник дужан је на захтев овлашћеног радника управљача и инспектора приступити испитивању има ли у организму алкохола, опојних дрога или психотропних супстанци.

Сматраће се да извршни радник има у организму алкохола, опојних дрога или психотропних супстанци ако се њихово постојање у организму установи прописаним начином испитивања одговарајућим средствима или уређајима.

Ако извршни радник одбије или не приступи испитивању или ако се при испитивању установи да је под утицајем алкохола, опојних дрога или психотропних супстанци, особа која спроводи испитивање привремено ће га удаљити са радног места и упутити на ванредну проверу здравствене способности.

Начин и поступак провере присуства алкохола, опојних дрога и психотропних супстанци у организму прописује министар надлежан за здравље, уз сагласност министра.

Стицање права на регулисање саобраћаја жичарама

и права управљања возилом

Члан 33.

На послове регулисања саобраћаја жичарама и управљања возилом може се распоредити само извршни радник - оператер ако:

1)има прописану здравствену способност;

2) је навршио 18 година;

3) је обавио практичну обуку на тим пословима;

4) је положио стручни испит;

5) му није изречена безбедносна мера забране обављања тих послова.

Радно време и трајање смене

Члан 34.

Под радним временом, у смислу овог закона, сматра се време које извршни радник проведе у обављању послова у једној смени.

Радно време извршног радника у једној смени не сме трајати дуже од 12 сати.

Радно време и трајање смене зависно од организације и учесталости саобраћаја, врсте послова, услова рада и других услова који утичу на психичку и телесну способност извршних радника, прописује министар надлежан за рад, уз сагласност министра.

Управљач не сме распоредити, односно допустити извршном раднику рад супротно одредбама подзаконском акту из става 3. овог члана.

Техничко одговорно лице за жичару

Члан 35.

Управљач мора именовати техничко одговорно лице за жичару (у даљем тексту: техничко лице) и његовог заменика (у наставку текста: заменик). Техничко лице и заменик одговорни су за безбедан рад и одржавање постројења жичаре.

Техничко лице, односно његов заменик дневно врше унутрашњу контролу над применом овог закона, прописима и општим актима управљача донесених на основу њега о испуњавању услова о којима зависи рад жичаре на безбедан начин, као и да одређене послове обављају извршни радници који имају потребно стручно образовање и оспособљеност.

Одобрење за рад жичаре

Члан 36.

Жичара може бити стављена у рад само на основу одобрења за рад жичаре које мора бити постављено стално и на видљивом месту.

Одобрење за рад жичаре за период од годину дана даје Дирекција за железнице у управном поступку на основу захтева управљача жичаре.

Против одобрења за рад жичаре из става 2. овог члана жалба није допуштена, али се може покренути управни спор пред управним судом у року од 30 дана од дана достављања решења.

За новоизграђене жичаре одобрење за рад жичаре се даје уз услов важеће употребне дозволе.

Уз захтев за издавање одобрења за рад жичаре из става 4. овог члана прилаже се употребна дозвола, план одржавања за следећу годину, као и прописани документи о усклађености.

Уз захтев за издавање одобрења за рад постојећих жичара, прилаже се  извештај о стручном прегледу, извршеном програму одржавања и плану одржавања за следећу годину, све у складу са чланом 28. став 3. овог закона.

За постојеће жичаре одобрење за рад се даје уз услов извршеног годишњег стручног прегледа којим се позитивно оцењује способност за безбедан рад жичаре за наредно раздобље.

Висину накнаде за одобрење из става 2. овог члана прописује министар.

Стручни преглед

Члан 37.

Стручни преглед се изводи једном годишње, након ремонта, а по потреби и чешће, у прописаном обиму.

Стручним прегледом се утврђује да ли је постројење жичаре опремљено и да ли се одржава у складу са важећим прописима и техничким условима који се односе на конструкцију, опрему, одржавање и опремљеност жичаре прописаним уређајима.

За стручни преглед саставља се записник уз који се обавезно морају приложити документи о усклађености, којима се доказује наведено стање. Записник је доказ о безбедности жичаре.

Стручни преглед врши овлашћено правно или физичко лице.

Трошкове стручног прегледа сноси управљач.

Дирекција води евиденцију датих овлашћења из става 4. овог члана и прописује начин вођења, садржај и образац стручног прегледа.

Изглед, садржај и начин вођења записника стручног прегледа, као и списак докумената о усклађености прописује министар.

Министар ближе прописује услове и поступак из ст. 4-5. овог члана.

Услови за рад жичаре

Члан 38.

Жичара може радити само ако:

- су задовољени сви прописани захтеви;

- је техничко лице или заменик на радном месту или ако је барем један од њих у сваком тренутку доступан;

- је оператер за управљање уређајима и возилима и пратећи извршни радници на радном месту;

- то допуштају временске прилике.

Рад се мора прекинути ако се рад жичаром не може одвијати на безбедан начин.

Физичко лице које својим стањем или понашањем угрожава рад, самог себе или друга лица не сме се превозити, а према потреби мора се и уклонити с подручја рада.

Упутства за безбедан рад жичаре

Члан 39.

Управљач мора донети сва потребна упутства за безбедан рад жичаре која морају бити у складу са прописима донесеним на основу овог закона и упутствима за употребу која уз постројење жичаре прилаже произвођач.

Управљач мора осигурати дневно спровођење унутрашње контроле над извршавањем упутстав за рад и испуњавањем услова од којих зависи рад жичара на безбедан начин.

На станицама жичаре, у њеним возилима, као и у подручју утицаја постројења жичаре, морају се налазити знакови упозорења у вези са понашањем особа, као и знакови опасности и упозорења за кретање у околини станице и у подручју утицаја постројења жичаре.

Управљач мора водити евиденције редовног одржавања и евиденције интервенција на отклањању неправилности појединих постројења.

Садржину и начин вођења евиденција редовног одржавања и евиденције интервенција на отклањању неправилности прописује министар.

Акт управљача

Члан 40.

Управљач својим актом прописује опште услове превоза, утврђује возни ред, радно време и ценовник, а дужан их је објавити и поставити у службеним просторијама, станицама жичаре и другим одговарајућим местима. Општи услови превоза садрже одредбе о томе ко се и под каквим условима може превозити жичаром, ко се не сме превозити, као и одредбе о томе како се лица морају понашати на станицама жичаре и током превоза.

Општим условима превоза мора се обезбедити да се лица придржавају упутстава које даје извршни радник као и да се током употребе жичаре понашају на начин којим се обезбеђује безбедан и редован рад и превоз жичаром.

Одржавање и контрола исправности жичара

Члан 41.

Одржавање мора бити организовано на начин:

1) да се поштују важећи прописи и општи акти управљача који морају бити усклађени са упутствима произвођача;

2) да техничко лице и заменик увек имају преглед над стањем грађевинских објеката, уређаја и возила.

Начин, поступке и врсте одржавања прописује министар уз сагласност министра надлежног за грађевинарство.

Поступак спровођења прописа овог члана прописује општим актима управљач.

Одржавање жичаре

Члан 42.

Управљач мора обезбедити правовремено и стручно извођење прописаног одржавања.

Управљач води евиденције редовног одржавања и евиденције интервенција на отклањању неправилности.

Садржину и начин вођења евиденција става 1. и 2. овог члана прописује министар.

На захтев инспектора управљач мора предочити евиденције из претходног став.

Заштитни појас жичаре

Члан 42а.

Заштитни појас жичаре је појас изнад, испод или поред жичаре, и то са обе стране у односу на осу жичаре, у ширини која одговара максималном отклону делова жичаре са обе стране у односу на осу жичаре, а према техничко-технолошким карактеристикама одређене жичаре.

У заштитном појасу жичаре забрањена је изградња објеката који нису у функцији жичара, као и извођење других радова, супротно закону, техничким и другим прописима.

Власник непокретности, ималац других права на непокретности или било које треће лице не може предузимати било какве радове или друге радње у заштитном појасу жичаре, без претходне сагласности управљача жичаром.

Власник непокретности и ималац других права на непокретности не може предузимати било какве радове или друге радње ван заштитног појаса жичаре а до појаса од 50 м са обе стране у односу на осу жичаре, без претходне сагласности управљача жичаром.

Забрањено је засађивање дрвећа и другог растиња у заштитном појасу жичаре, с тим да је власник непокретности и ималац других права на непокретности дужан да уредно и редовно одржава непокретност на начин да не угрози на било који начин безбедност и функционалност жичаре.

VI. ПОСТУПАК КОД ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА

Процес евакуације

Члан 43.

Извршни радник и друга особа, који се затекну или наиђу на место ванредног догађаја у којем има повређених или погинулих особа, дужни су да учествују у спасавању и евакуацији.

Извршни радник је дужан одмах по сазнању о ванредном догађају из става 1. овог члана обавести управљача.

Управљач је дужан одмах по сазнању о ванредном догађају из става 1. овог члана о томе обавестити надлежни Центар за обавештавање, који спроводи обавештавање и комуникациону координацију учесника у акцији евакуације и спасавања.

Управљач је дужан одмах по сазнању о ванредном догађају из става 1. овог члана предузети мере за спасавање, евакуацију и пружање помоћи повређеним лицима и осигурати место ванредног догађаја до доласка овлашћених лица надлежних тела, зависно од врсте ванредног догађаја.

Управљач израђује План евакуације и спасавања за сва постројења жичаре, а на основу којег мора помоћу периодичних вежби доказати да организација спасавања и евакуације задовољава прописане захтеве.

План евакуације и спасавања из става 5. овог члана доноси управљач уз сагласност министра и претходну сагласност министра надлежног за одбрану, министра надлежног за унутрашње послове и директора управе надлежне за заштиту и спасавање.

Пружање прве помоћи

Члан 44.

На одређеним пословима у службеном месту извршни радник мора бити оспособљен за пружање прве помоћи повређеним лицима у ванредним догађајима.

Управљач својим актом одређује послове из става 1. овог члана.

Оспособљавање извршних радника из става 1. овог члана обављају црвени крст, здравствена установа и друштва која обављају делатност медицине рада и специјалисти медицине рада.

Прибор за прву помоћ

Члан 45.

Возило и службена места на траси жичаре морају бити опремљени прописаним прибором за прву помоћ.

Управљач је дужан возило опремити прописаним прибором за прву помоћ и службена места на траси прописаним прибором за прву помоћ и осталом прописаном опремом.

Садржај, смештај и употреба прибора за прву помоћ и остала прописана опрема одређују се општим актом који уз претходну сагласност министра надлежног за здравље доноси управљач.

Обавештавање о озбиљној несрећи

Члан 46.

Управљач је дужан о озбиљној несрећи одмах обавестити овлашћене особе надлежних тела.

Овлашћена лица надлежних тела, које обављају увиђај о озбиљној несрећи, дужне су увиђај обавити на начин да не ометају рад жичаре.

Истрага о ванредном догађају

Члан 47.

Управљач је дужан организовати и спровести истрагу о ванредном догађају.

Истрагу о ванредном догађају спроводи истражна комисија у чијем саставу морају бити сви представници субјеката на које се ванредни догађај односи.

Категоризацију ванредних догађаја, овлашћења и обавезе за истрагу ванредног догађаја, овлашћења истражитеља и истражне комисије, начин устројавања истражне комисије, начин и поступак утврђивања узрока, последица, околности под којима је настао и одговорности за ванредни догађај, већу материјалну штету и већи прекид рада жичаре, начин обавештавања здравствене установе и овлашћених лица надлежних тела о ванредном догађају, као и начин вођења евиденције и других података о ванредним догађајима, прописује министар.

Упутства за рад, техничко - технолошки поступци и правила за поступање у случају ванредног догађаја и отклањања последица ванредног догађаја у складу с прописом из става 3. овог члана, уређује управљач својим актом.

VII. КОНЦЕСИЈА

Одлука о давању концесије

48.

Концесија и јавно-приватно партнерство у подручју жичара може се давати за обављање услуге јавног превоза лица односно за грађење жичара у складу са прописима који регулишу концесије и јавно-приватно партнерство .

Одлуку о давању концесије и јавно-приватно партнерство доноси Влада.Концесија и јавно-приватно партнерство се даје на основу спроведеног јавног конкурса.

Садржину, начин и поступак спровођења јавног конкурса прописује министар.

## .                                       VIII . НАДЗОР

Врсте надзора

#### Члан 49.

Надзор над спровођењем овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона врши министарство.

Инспекцијски надзор врши инистарство преко републичког инспектора за железнички саобраћај (у даљем тексту: Инспектор).

Инспекцијски надзор

#### Члан 50.

Инспектор не може да израђује или учествује у изради техничке документације и техничкој контроли техничке документације за објекте који су предмет инспекцијског надзора и да врши стручни надзор над изградњом, односно извођењем радова на објектима који су предмет инспекцијског надзора.

Овлашћења инспектора

Члан 51.

Ради обављања инспекцијског надзора, инспектор је овлашћен да прегледа сва постројења жичаре, извођење радова на жичарама и припадајућем терену, техничку и другу документацију која се односи на постројења жичаре као и  способност извршног особља жичара.У обављању инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да:

- привремено забрани употребу жичаре која није у складу са прописаним условима за рад жичаре на безбедан начин, или се користи без употребне дозволе или без одобрења за рад жичаре;

- обустави извршење наређења или забрани даље предузимање неправилних радњи, којима би се могао угрозити рад жичаре на безбедан начин;

- нареди уклањање неправилности и недостатака који ометају рад жичаре на безбедан начин, као и по потреби одреди привремене мере безбедности које треба предузети;

- привремено обустави радове који се изводе на постројењима жичаре или припадајућем терену ако би се њиховим извођењем могао угрозити рад жичаре на безбедан начин или ако се изводе без прописаног одобрења или ако се изводе без предузетих мера за рад жичаре на безбедан начин;

- забрани, односно захтева привремену забрану рада извршном раднику, привремено удаљи односно захтева да се привремено удаљи од вршења одређених послова у раду жичаре, нареди испитивање или захтева да извршни радник приступи испитивању да ли има алкохола, дрога или психотропних супстанци у организму, упути односно захтева да се извршни радник упути на ванредну проверу здравствене способности или знања, у случајевима и на начин прописан овим Законом;

- привремено одузме документе и предмете важне за обављање инспекцијског надзора, о чему је дужан да изда потврду;

- узима изјаве од лица која су прекршила прописе и установи идентитет тих лица.

Управљач, као и друга правна и физичка лица која подлежу инспекцијском надзору према овом закону, дужна су да инспектору омогуће и обезбеде несметано обављање инспекцијског надзора.

Управљач, као и друга правна и физичка лица која подлежу инспекцијском надзору према овом Закону, дужни су да инспектору обезбеде све потребне дозволе за вожњу у жичарама, дозволе које омогућавају несметан приступ свим постројењима инспекцијског надзора, као и осигурати све остале услове како би се такав инспекцијски надзор несметано и у потпуности могао обављати.

Инспекцијско решење

Члан 52.

Забране, наредбе и друге мере инспектор одређује писаним решењем. Изузетно од одредбе из става 1. овог члана, у случају предузимања хитних мера ради отклањања непосредне опасности за рад жичаре на безбедан начин, инспектор може решење донети и усмено.Управљач или друга правна и физичка лица која подлежу инспекцијском надзору према овом закону, дужни су поступити према решењу инспектора у року одређеном решењем, а о извршењу решења писаним путем обавести инспекцију у року од 30 дана од дана истека рока за извршење решења.Управљач је дужан да на захтев инспектора у траженом року писаним путем обавести и изричито одреди одговорну особу у правном лицу која је одговорна за неизвршење инспекцијског решења, односно за поступање супротно одредбама овог закона.

Жалба

Члан 53.

Против решења инспектора није допуштена жалба.Против решења из става 1. овог члана може се покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду Републике Србије у року од 30 дана од дана достављања решења.Подношење тужбе не одлаже извршење инспекцијског решења.

Достављање докумената инспектору

Члан 54.

Управљач је дужан да благовремено доставља инспектору:

- акте донесене на основу овог закона и опште акте, односно упутства којима је детаљније разрађено спровођење појединих прописа донесених на основу овог закона;

- обавештење о извођењу радова на постројењима жичаре или у припадајућем терену који угрожавају рад жичаре на безбедан начин;

- обавештење о озбиљној несрећи;

- обавештење о почетку употребе жичаре у раду.

На захтев инспектора, управљач је дужан доставити у задатом року и друге акте или податке који се односе на жичаре и саобраћај жичаром.

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.

Новчаном казном 100.000-1.000,000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

- не одреди безбедан начин рада жичаре у складу са одредбом члана 5. став 4. овог закона;

- не омогући безбедно вођење ужади и возила у складу са одредбом члана 6. став 1. овог закона;

- не осигура услове или усвоји мере за безбедан начин рада жичаре у складу са одредбом члана 9. ст. 1. и 2. овог закона;

- не организује рад, одржавање и контролу жичаре у складу са одредбом члана 27. ст. 1. и 2. овог закона;

- не именује техничко одговорно лице за жичару и његовог заменика у складу са одредбом члана 35. став 1. овог закона;

- обавља рад без одобрења за рад или не поднесе захтев за одобрењем у складу са одредбом члана 36. став 1. овог закона;

- поступа супротно одредби члана 38. став 1. овог закона.

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. тач. 3. и 4. овог члана одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 30.000 динара казниће се за прекршај из става 1. тачке 8. овог члана техничко лице и заменик.

Новчаном казном од 20.000 динара казниће се за прекршај из става 1. тачке 8. овог члана оператер.

Новчаном казном од 15.000 динара казниће се за прекршај из става 1. тачке 8. овог члана извршни радник.

Новчаном казном 5.000-20.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако поступа супротно одредби члана 38. став 3. овог закона.

Члан 56.

Новчаном казном 30.000,00-50.000,00 динара казниће се за прекршај управљач или друго правно лице ако:

- не осигура безбедан приступ особа до подручја улаза или излаза, као и улаз и излаз или не омогући безбедно коришћење жичаре особама са инвалидитетом и смањеном покретљивошћу у складу са одредбом члана 16. ст. 1. и 2. овог закона;

- не пропише техничке услове и мере којима се обезбеђују услови за безбедност особа у складу са одредбом члана 18. став 1. овог закона;

- не осигура безбедносне прикључке за личну заштитну опрему у складу са одредбом члана 20. став 2. овог закона;

- не изводи и не организује стручни преглед у складу са одредбама члана 37. ст. 1. и 4. овог закона;

- не изради опште услове превоза у складу са одредбама члана 40. овог закона,

- не организује одржавање жичаре у складу са одредбама члана 41. став 1. овог закона;

- благовремено и стручно не изводи прописано одржавање, не води евиденцију редовног одржавања, или на захтев инспектора не предочи потребну евиденцију у складу са одредбама члана 42. овог закона;

- не изради безбедносну анализу, ако иста не обухвата безбедносне уређаје и њихов утицај на постројење жичаре или иста није израђена у складу са признатом или потврђеном методом у складу са одредбом члана 23. ст. 1, 3. и 4. овог закона;

- резултати безбедносне анализе нису приказани у безбедносном извештају и ако безбедносни извештај није израђен на српском језику у складу са одредбом члана 24. ст. 1. и 2. овог закона;

- се подсистем жичаре користи супротно одредби члана 25a овог закона;

- не изради сва потребна упутства за рад жичаре, осигура дневно извођење унутрашњег надзора, не постави знакове упозорења као и знакове опасности и не води евиденције у складу са одредбама члана 39. став 1. овог закона;

- инспектору не омогући и не осигура несметано обављање инспекцијског надзора у складу са одредбом члана 51. став 2. овог закона;

- ако инспектору не обезбеди све потребне дозволе и остале услове у складу са одредбом члана 51. став 3. овог закона;

- која подлежу инспекцијском надзору према овом закону, ако не поступе према решењу инспектора у складу са одредбом члана 52. ст. 3. и 4. овог закона;

- инспекцији благовремено не достави опште и друге акте у складу са одредбом члана 54. овог закона.

Члан 57.

Новчаном казном 10.000,00-30.000,00 динара казниће се за прекршај управљач ако:

- не осигура одговарајуће комуникационе уређаје у складу са одредбом члана 14. став 1. овог закона;

- не осигура опрему потребну за обављање задатака извршног радника у возилу у складу са одредбом члана 15. став 4. овог закона;

- не омогући коришћење уређаја у за њега предвиђену сврху у складу са одредбом члана 17. став 1. овог закона;

- не осигура радна места у складу са одредбом члана 19. став 2. овог закона;

- у складу са одредбама члана 29. ст. 1, 2. и 3. овог закона извршни радник нема прописано образовање, или ако није свладао програм стручне обуке, или ако није положио стручни испит, или ако извршног радника стручно не усавршава односно не подучава, или ако у опсегу значајном за безбедност саобраћаја, периодично, а у прописаним случајевима и ванредно, не проверава његово знање;

- у складу са одредбама члана 30. ст. 1. и 2. овог закона извршни радник или особа на стручној обуци за извршног радника, зависно од послова које обавља, не удовољава прописаним здравственим условима, или ако периодично, а у прописаним приликама и ванредно, не проверава здравствену способност извршног радника;

- распореди односно ако извршном раднику допусти рад супротно одредбама члана 34. овог закона;

- не поступи у складу са одредбом члана 43. ст. 3, 4. и 5. овог закона;

- извршни радник није оспособљен за пружање прве помоћи повређеним лицима у складу са одредбом члана 44. став 1. овог закона;

- возило и званично место на траси није опремљено прописаним прибором за прву помоћ у складу са одредбом члана 45. овог закона;

- о озбиљној несрећи не обавести овлашћену особу у складу са одредбом члана 46. овог закона;

- не организује и не спроводи истрагу у складу са одредбом члана 47. став 1. овог закона.

Члан 58.

Новчаном казном 5.000-20.000 динара казниће се за прекршај извршни радник ако:

- не употребљава комуникациони уређај у складу са одредбом члана 14. став 2. и 3. овог закона;

- не употребљава опрему потребну за обављање задатака у складу са одредбом члана 15. став 4. овог закона;

- не располаже одговарајућим радним средствима и помагалима, и није одговарајуће оспособљени за извођење предметне задатке у складу са одредбом члана 17. став 2. овог закона;

- не употребљава личну заштитну опрему у складу са одредбом члана 20. став 2. овог закона;

- поступа супротно одредби члана 40. став 2. овог закона;

- не поступи у складу са одредбом члана 43. став 1. и. 2. овог закона;

- супротно одредбама члана 32. став 1. и 2. овог закона конзумира алкохолна пића, опојне дроге или психотропне супстанце, или ако почне обављати послове, а у организму има алкохола, опојних дрога или психотропних супстанци, или ако на захтев техничког лица, односно заменика управљача или инспектора безбедности железничког саобраћаја и жичара министарства, одбије или не приступи испитивању има ли алкохола, опојних дрога или психотропних супстанци у организму.

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.

Лица која су извршни радници Управљача на дан ступања на снагу овог закона морају стећи уверење о оспособљености за пружање прве помоћи из члана 46. став 1. овог закона најкасније у року од годину дана од дана његовог ступања на снагу.

Члан 60.

До ступања на снагу подзаконских аката донетих на основу овог закона, осим одредби које су супротне овом закону, остају на снази и одговарајуће се примењују сви постојећи прописи и општи акти управљача.

Члан 61.

Управљач ће донети, односно ускладити са овим законом и одговарајућим прописима које доноси министар надлежан за саобраћај своје акте у року од две године од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 62.

Управљач је дужан ускладити свој рад и пословање најкасније у року од две године од дана ступања на снагу овог закона, односно у року од две године од ступања на снагу прописа из члана 73. став 1. овог закона.

У случају неиспуњавања услова из става 1. овог члана у даљем року од 12 месеци жичаре престају са радом а одобрење ће бити одузето.

Члан 63.

Обавеза вођења евиденције жичара из члана 4. став 3, члана 37. став 6. и члана 39. став 5. овог закона почиње даном ступања на снагу прописа из члана 73. став 1. овог закона.

Члан 64.

До ступања на снагу прописа из члана 30. став 5. овог закона, обављање обуке, стручне обуке и стручног усавршавања обављају управљач и друга правна и физичка лица, а спровођење стручног испита, издавање уверења и проверу знања обавља управљач.

Члан 65.

До ступања на снагу прописа из члана 49. став 3. овог закона организацију спровођења увиђаја из члана 48. став 2. овог закона обавља управљач.

Члан 66.

Од дана пријема Републике Србије у Европску унију документација из члана 16. и 26. овог закона обавезно се израђује и на једном од службених језика Уније.

Члан 67.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије ”.